PENELITIAN

PENGARUH PENGOLAHAN ANAEROBIK BIOFILTER MENGGUNAKAN EM4, SEDIMENTASI, DAN FILTRASI TERHADAP KADAR BOD DAN TSS LIMBAH CAIR INDUSTRI TEMPE DUSUN KASIHAN, TAMANTIRTO, KASIHAN, BANTUL, YOGYAKARTA

Karya Tulis Ilmiah Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kesehatan Lingkungan

Diajukan  Oleh :

SURYA ANDINI

NIM : PO 713306503

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

2009

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Karya Tulis Ilmiah Dengan Judul “Pengaruh Pengolahan Anaerobik Biofilter menggunakan EM4, Sedimentasi, dan Filtrasi terhadap Kadar BOD dan TSS Limbah Cair Industri Tempe Dusun Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta” ini telah mendapat persetujuan pada :

Hari		: Selasa

Tanggal	: 4 Agustus 2009

Menyetujui,

| Pembimbing Utama FX. Amanto Raharjo, SKM. MSi NIP : 194908091971121001 | Pembimbing Pendamping Indah Werdiningsih, SKM NIP : 197108131997032002 |
| --- | --- |

Mengetahui, Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta H. Heru Subaris Kasjono, SKM, M.Kes NIP : 196606211989021001

HALAMAN PENGESAHAN

Pengaruh Pengolahan Anaerobik Biofilter Menggunakan EM4, Sedimentasi, dan Filtrasi terhadap Kadar BOD dan TSS Limbah Cair Industri Tempe Dusun Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul,

Yogyakarta

Disusun oleh :

SURYA ANDINI

NIM : PO713306503

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal :  4  Agustus 2009

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

| Pembimbing I FX. Amanto Raharjo, SKM. MSi NIP : 194908091971121001 | .................................. |
| --- | --- |
| Pembimbing II Indah Werdiningsih, SKM NIP : 197108131997032002 | .................................. |
| Penguji Urip Widjajono, SKM, MSi NIP : 194909141974101001 | .................................. |

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Politeknik Kesehatan Yogyakarta,

H. Heru Subaris Kasjono, SKM, M.Kes

NIP : 196606211989021001

INTISARI

Departemen Kesehatan Republik Indonesia

Politeknik Kesehatan Yogyakarta

Jurusan Kesehatan Lingkungan

Karya Tulis Ilmiah, Agustus 2009

SURYA ANDINI

Pengaruh Pengolahan Anaerobik Biofilter Menggunakan EM4, Sedimentasi, dan Filtrasi Terhadap Kadar BOD dan TSS Limbah Cair Industri Tempe Dusun Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

(xiv – 70 halaman – 7 lampiran)

Latar Belakang	: Masalah pembuangan air limbah sebuah industri tempe rumah tangga ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu menyebabkan pencemaran lingkungan dan badan air. Berdasarkan hasil survey pendahuluan diperoleh hasil kadar BOD sebesar 2300,1 mg/L dan kadar TSS sebesar 3180 mg/L. Kualitas limbah tersebut belum memenuhi standar Keputusan Gubernur DIY No.28/ KPTS/ 1998 Untuk Limbah Cair Industri Tahu, Tempe, dan Kecap.

Tujuan penelitian	: Untuk mengetahui bahwa pengolahan dengan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi mempunyai pengaruh terhadap penurunan kadar BOD dan TSS limbah cair industri tempe.

Metode Penelitian	: Experiment dengan rancangan penelitian pre-post test with control group desain. Sampel diambil dengan menggunakan metode gabungan tempat, menyesuaikan banyaknya limbah yang dihasilkan dari tiap proses produksi. Sampel kemudian dilakukan pengolahan dengan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi, setelah itu diambil hasil pengolahan untuk diperiksa kadar BOD dan TSSnya.

Hasil			: Pengolahan limbah cair tempe dengan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimetasi, dan filtrasi mampu menurunkan kadar BOD sebesar 70,95% dan kadar TSS sebesar 81,05%. Setelah dilakukan analisis statistik pengolahan dengan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap penurunan kadar BOD dan TSS.

Kesimpulan		: Pengolahan limbah cair tempe dengan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi mempunyai pengaruh terhadap penurunan kadar BOD dan TSS secara deskriptif.

Kata Kunci		: Pengolahan anaerobik biofilter menggunakan EM4, sedimentasi, dan filtrasi, BOD, TSS, limbah cair tempe.

Kepustakaan	: 15 buah (Tahun 1974 - 2007)

ABSTRACT

Health Department of Indonesian Republic

Polytechnic of Health Yogyakarta

Environment Health Of Majors

Masterpiece Writes Scientific, August 2009

SURYA ANDINI

Processing Influence Anaerobik Biofilter applies EM4, Sedimentation, and Filtration Of BOD and TSS Rate Industrial Liquid Waste Tempe Dusun Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

(xiv - 70 pages - 7 enclosure)

Background	: Dismissal problem of effluent an industry tempe household to environment of without done processing beforehand causes environmental contamination and water body. Based on result of survey antecedent is obtained result of BOD rate 2300,1 mg/L and TSS rate 3180 mg/L. Quality of the waste has not fulfilled standard Keputusan Gubernur DIY No28/ KPTS/ 1998 For Industrial Liquid Waste Tahu, Tempe, and Kecap.

Research Target : To know that processing with anaerobik biofilter applies EM4, sedimentation, and filtration has influence to degradation of BOD rate and TSS industrial liquid waste of tempe.

Research Method : Experiment with research planning of pre-post test with control group design. Sample is taken by using place aliance method, accomodates the many wastes yielded of each production process. Sample then is done processing with anaerobik biofilter applies EM4, sedimentation, and filtration, then is taken result of processing to be investigated BOD and TSS rate.

Result Of : Waste treatment of Liquid tempe with anaerobik biofilter applies EM4, sedimentation, and filtration can reduce BOD rate equal to 70,95% and rate TSS equal to 81,05%. After done processing statistical analysis with anaerobik biofilter applies EM4, sedimentation, and filtration has influence having a meaning to degradation of biochemical oxygen demand BOD and TSS rate, with value probabiliti BOD parameter 0,015 < α : 0,05 and TSS 0,014 < α : 0,05.

Conclusion : Waste treatment of Liquid tempe with anaerobik biofilter applies EM4, sedimentation, and filtration has influence to degradation of BOD and TSS rate descriptively.

Keyword : Processing of anaerobik biofilter, EM4, sedimentation, filtration, BOD, TSS, liquid waste tempe.

Bibliography	: 15 ( The year 1974 - 2007)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan Judul “Pengaruh Pengolahan Anaerobik Biofilter menggunakan EM4. Sedimentasi, dan Filtrasi terhadap Kadar BOD dan TSS Limbah Cair Industri Tempe di Dusun Kasihan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta”, dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini ditujukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Politeknik Kesehatan Yogyakarta Jurusan Kesehatan Lingkungan.

Karya Tulis Ilmiah ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

- DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta.

- H. Heru Subaris Kasjono, SKM, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta.

- FX. Amanto Raharjo, SKM. MSi selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan dan bimbingan dalam penyusunan KTI  ini.

- Indah Werdiningsih, SKM selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan KTI ini.

- Urip Widjajono, SKM, MSi selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan KTI ini.

- Suharjono selaku pemilik industri tempe yang telah memberikan ijin dilaksanakannya penelitian.

- Semua dosen dan staf  Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta.

- Bapak, ibu, kakak, adik, dan saudara - saudaraku tercinta terima kasih banyak atas semua bantuan moril, materiil dan dukungan doa yang tulus selama ini.

- Teman-teman yang telah memberikan dukungan.

- Semua pihak yang banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih banyak. Semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan anda selama ini. Amin.

Penulis mengharapkan semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis pada khususnya. Terima Kasih.

Yogyakarta, Agustus 2009 Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

| HALAMAN JUDUL ........................................................................... | i |
| --- | --- |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN ............................................................. | iii |
| INTISARI ......................................................................................... | iv |
| ABSTRACT ...................................................................................... | v |
| KATA PENGANTAR ........................................................................ | vi |
| DAFTAR ISI ..................................................................................... | viii |
| DAFTAR TABEL .............................................................................. | xi |
| DAFTAR GAMBAR .......................................................................... | xii |
| DAFTAR SINGKATAN ..................................................................... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................... | xiv |
| BAB I | PENDAHULUAN ............................................................... | 1 |
|  | Latar Belakang ........................................................... Rumusan Masalah ..................................................... Tujuan Penelitian ........................................................ Ruang Lingkup Penelitian .......................................... Manfaat Penelitian ...................................................... Keaslian Penelitian ..................................................... | 1 4 5 5 6 6 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA ...................................................... | 8 |
|  | Landasan Teori .......................................................... | 8 |
|  | Limbah Cair Industri Tempe .................................. | 8 |
|  | Sumber Limbah Cair Tempe ................................. | 9 |
|  | Karakteristik Air Limbah ........................................ | 12 |
|  | Pengaruh Limbah Cair Tempe Terhadap Kesehatan dan Lingkungan .................................. | 14 |
|  | Parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan Total Suspended Solid (TSS) ......................... | 16 |
|  | Rangkaian Pengolahan Limbah Cair Industri Tempe ................................................................... | 18 |
|  | Kerangka Konsep ....................................................... | 30 |
|  | Hipotesis ..................................................................... | 31 |
| BAB III | METODOLOGI PENELITIAN ........................................... | 32 |
|  | Jenis dan Rancangan Penelitian ................................ Obyek dan Sampel Penelitian .................................... Variabel dan Definisi Operasional Variabel ................ Alat dan Bahan ........................................................... Teknik Pengumpulan Data ......................................... Jalannya Penelitian .................................................... Analisis Data Statistik ................................................. | 32 33 34 36 37 41 44 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................. | 46 |
|  | Gambaran Umum Lokasi Penelitian .......................... Hasil Penelitian ........................................................... | 46 47 |
|  | Hasil Pemeriksaan Kadar BOD ............................. | 48 |
|  | Hasil Pemeriksaan Kadar TSS .............................. | 49 |
|  | Analisis Data Statistik ............................................ | 51 |
|  | Pembahasan .............................................................. | 54 |
|  | Pengaruh Pengolahan Anaerobik Biofilter Menggunakan EM4, Sedimentasi, dan Filtrasi Terhadap Penurunan Kadar BOD ......................... Pengaruh Pengolahan Anaerobik Biofilter Menggunakan EM4, Sedimentasi, dan Filtrasi Terhadap Penurunan Kadar TSS .......................... Pengaruh Penurunan Kadar BOD dan TSS Pada Kelompok Kontrol .................................................. | 54 60 63 |
|  | Faktor Pendukung dan Penghambat Penelitian ...... | 63 |
|  | Keterbatasan Penelitian ........................................... | 64 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN ............................................. | 66 |
|  | Kesimpulan .............................................................. Saran ....................................................................... | 66 67 |
| DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN |  |

DAFTAR TABEL

Halaman

| Tabel 1 : | Hasil Pemeriksaan Kadar BOD Limbah Cair Tempe Pre Test dan Post Test pada Kelompok Kontrol............ | 51 |
| --- | --- | --- |
| Tabel 2 : | Hasil Pemeriksaan Kadar BOD Limbah Cair Tempe Pre Test dan Post Test pada Kelompok Perlakuan ....... | 52 |
| Tabel 3 : | Hasil pemeriksaan Kadar TSS Limbah Cair Tempe Pre Test dan Post Test pada Kelompok Kontrol................... | 53 |
| Tabel 4 : | Hasil Selisih Kadar BOD Pre Test dan Post Test pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan .................................. | 54 |
| Tabel 5 : | Selisih Kadar BOD Pre Test dan Post Test pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan .................................. | 55 |
| Tabel 6 : | Selisih Kadar TSS Pre Test dan Post Test pada Kelompok Kontrol dan Perlakuan .................................. | 56 |
| Tabel 7 : | Hasil Rata – Rata Post Test Kadar BOD dan TSS Limbah Cair Tempe dengan Baku Mutu dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 281/KPTS/1998 .................................... | 57 |
| Tabel 8 : | Hasil Pengukuran pH dan Suhu Pada Bak Equalisasi .. | 59 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| Gambar 1 : | Diagram Alir Proses Pembuatan Tempe ..................... | 10 |
| --- | --- | --- |
| Gambar 2 : | Grafik Selisih Penurunan Kadar BOD Pre Test dan Post Test Kelompok Kontrol dan Perlakuan ................ | 60 |
| Gambar 3 : | Grafik Selisih Penurunan Kadar TSS Pre Test dan Post Test Kelompok Kontrol dan Perlakuan …………. | 63 |

DAFTAR SINGKATAN

| BOD | : | Biochemical Oxygen Demand |
| --- | --- | --- |
| TSS | : | Total Suspended Solid |
| DO | : | Dissolved Oxygen |
| COD | : | Chemical Oxygen Demand |
| EM4 | : | Effective Microorganism 4 |
| nm | : | Nanometer |
| kg | : | Kilogram |
| cm | : | Centimeter |
| ml | : | Mililiter |
| Mg/L | : | Miligram per Liter |
| NPK | : | Natrium Phosphor Kalium |
| KOB | : | Kebutuhan Oksigen Bebas |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran 1 | : | Perhitungan Masa tinggal, Debit limbah, dan Volume Limbah |
| --- | --- | --- |
| Lampiran 2 | : | Tabel Perhitungan Neraca Masa |
| Lampiran 3 | : | Gambar Rangkaian Pengolahan Limbah Cair |
| Lampiran 4 | : | Hasil Analisa Data Statistik |
| Lampiran 5 | : | Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kadar BOD dan TSS Limbah Cair Tempe |
| Lampiran 6 | : | Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 281/ KPTS/ 1998 |
| Lampiran 7 | : | Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian |