BAB I

PENDAHULUAN

- Latar belakang

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dan fungsinya bagi kehidupan tersebut tidak dapat digantikan oleh senyawa lainnya (Rukaesih Achmad, 2004). Setiap hari 2,5 liter dari jumlah yang ada dalam tubuh manusia harus diganti dengan yang baru. Diperkirakan sekitar 1,5 liter berasal dari air minum dan 1 liter berasal dari makanan yang dikonsumsi (Winarno,1998).

Air yang berasal dari alam secara alamiah mengandung bahan-bahan alamiah baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah berlebihan. Hal tersebut karena air mempunyai kemampuan untuk melarutkan bahan-bahan padat, mengabsorbsi gas-gas dan bahan cair lain sehingga semua air alam mengandung mineral dan zat-zat lain, dan larutan yang diperolehnya dari udara, yang dalam jumlah sedikit keberadaannya diperlukan oleh tubuh manusia. Misal zat besi dan kalsium, namun jika konsentrasinya berlebihan maka keberadaannya akan menimbulkn berbagai gangguan pada manusia. Gangguan yang ditimbulkan berupa gangguan teknis, ekonomi dan kesehatan (Sri Winarti, 1997).

Kebutuhan air yang diperlukan oleh manusia harus memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas. Persyaratan kualitas air tersebut tertuang dalam Peraturan Men Kes RI No. 416/Menkes/per/IX/1990 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum dan air bersih harus memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktif. Persyaratan fisik air meliputi tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna dan tidak keruh.

Penyebab rendahnya kualitas air bersih diantaranya adalah keberadaan Fe dan kadar kekeruhan yang tinggi dalam air. Konsentrasi unsur Fe menurut Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/1X/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih untuk kadar Fe yang diperbolehkan adalah 1 mg/L. Sedangkan kadar kekeruhan yang diperbolehkan Permenkes RI No. 416/Menkes/Per/1X/1990 tentang persyaratan kualitas air bersih adalah 25 skala NTU.

Kandungan Fe yang terlalu tinggi akan menimbulkan bau amis serta air menjadi berwarna kuning kecoklatan yang menyebabkan gangguan estetika dan dapat menimbulkan noda pada pakaian dan alat-alat yang berwarna terang serta membentuk endapan pada pipa logam. Tubuh manusia sendiri juga membutuhkan besi dalam kadar yang relatif kecil. Besi dibutuhkan oleh tubuh dalam pembentukan Hemoglobin (Juli Soemirat, 2004). Sekalipun Fe itu diperlukan oleh tubuh. Tetapi jika dalam dosis besar dapat merusak dinding usus. Kematian seringkali disebabkan oleh rusaknya dinding usus ini (Juli Soemirat, 2004).

Cara yang paling sederhana dan yang mudah untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan air bersih adalah dengan membuat sumur gali. Begitu juga yang telah dilakukan oleh masyarakat di Dusun kuwaru Poncosari Bantul, sebanyak 100% masyarakat di daerah tersebut menggunakan air sumur gali untuk mencukupi kebutuhan akan air bersih.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan Fe dan Kekeruhan yang dilakukan di Laboratorium  Kimia Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Yogyakarta, kadar Fe air sumur gali milik Bapak Fadil yang ada di dusun Kuwaru Poncosari Bantul sudah melebihi batas kadar maksimum yang diperbolehkan menurut Permenkes yaitu Fe 2.09 mg/L dan kekeruhan 36 skala NTU. Secara fisik air sumur gali di Dusun Kuwaru Poncosari Bantul berwarna keruh, kuning kecoklatan dan berbau amis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada air sumur gali tersebut mengandung Fe.

Berdasarkan hasil Survai yang dilakukan ada tanggal 6 April 2009 kondisi Air Sumur Gali di Rumah Bapak Fadil berwarna kuning kecokelatan, bau amis, dan pada bak mandi terjadi pengkaratan. Kondisi air tidak bisa digunakan untuk dikonsumsi, air sumur gali hanya dipergunakan untuk mencuci, mandi dan untuk menyiram tanaman.

Ada beberapa cara pengolahan filtrasi salah satunya yaitu pengolahan filtrasi dengan media spon, zeolit dan koral. Peneliti ingin mencoba melakukan pengolahan air sumur gali dengan filtrasi menggunakan media spon dan zeolit yang diharapkan mampu menurunkan kadar Fe dan kekeruhan. Media zeolit mempunyai sifat ion exchange sebagai penyerap dan penyaring molekul. Spon digunakan sebagia media filter yang mampu menyaring kotoran.Spon bersifat sama seperti karbon yaitu mampu menyerap air dan apabila sudah penuh tidak bisa menyerap air lagi (Sbastian,harj@buanabiru.co). Sebelum dilakukan pengolahan terlebih dahulu dilakukan penjernihan (secara fisik) menggunakan spon, hal ini dilakukan agar pada proses ion exchange akan lebih efektif. Zeolit mudah melakukan pertukaran ion– ion alkalinya dengan ion–ion elemen lain (Jurnal Teknologi Lingkungan, 2001).

- Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas peneliti merumuskan

- Apakah ada pengaruh pengolahan filtrasi dengan  media  spon dan zeolit terhadap penurunan kadar Fe air sumur gali?

- Apakah ada pengaruh pengolahan filtrasi dengan media spon dan zeolit terhadap penurunan kadar kekeruhan air sumur gali?

- Apakah hasil pengolahan filtrasi dengan media spon dan zeolit sudah sesuai dengan Permenkes RI.No.416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Prsyaratan Kualitas air bersih.

- Tujuan Penelitian

- Tujuan umum

Diketahuinya perbaikan kualitas air sumur gali di Dusun Kuwaru Poncosari Srandakan Bantul.

- Tujuan khusus

- Diketahui pengaruh pengolahan filtrasi dengan media  spon dan zeolit terhadap penurunan kadar Fe air sumur gali.

- Diketahui pengaruh pengolahan filtrasi dengan media  spon dan zeolit terhadap penurunan kadar kekeruhan air sumur gali.

- Diketahuinya kadar Fe dan Kekeruhan yang sesuai Permenkes RI. No.416/Menkes/Per/IX/1990 tentang kualitas air bersih

- Ruang lingkup Penelitian

  - Materi

Materi penelitian ini adalah tentang pengolahan filtrasi pada saringan sederhana terhadap kadar Fe dan kekeruhan yang tinggi pada air sumur gali.

  - Lokasi

  - Lokasi pengambilan sampel air adalah  di Dusun Kuwaru Poncosari Srandakan Bantul karena di Dusun ini terdapat permasalahan kadar Fe dan kekeruhan yang tinggi pada air sumur galinya.

  - Lokasi penelitian adalah di Laboratorium Kimia Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Yogyakarta.

  - Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah air sumur gali milik Bapak Fadil yang ada di Dusun Kuwaru Poncosari Srandakan Bantul.

  - Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Agustus 2009

- Manfaat penelitian

- Bagi masyarakat

- Memberikan informasi tentang pengolahan air dengan kadar Fe dan kekeruhan air sumur gali  yang berlebih di lingkungannya sehingga masyarakat mampu menangani permasalahannya sendiri.

- Memberi alternatif cara pembuatan alat pengolahan air dengan kadar Fe  dan kadar kekeruhan yang tinggi pada air sumur gali.

- Bagi Ilmu Penyehatan Air Bersih (PAB)

Merupakan referensi untuk pengolahan air bersih dan penurunan kadar Fe dan kekeruhan yang tinggi pada air sumur gali.

- Bagi Perangkat Dusun Kuwaru

Sebagai masukan dalam mengambil kebijakan tentang penyediaan air bersih bagi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi dari segi kuantitas menurut Permenkes.

- Bagi Peneliti

Sebagai salah satu sarana menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan melatih menulis Karya Tulis Ilmiah khususnya mata kuliah PAB.

- Keaslian Peneitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah media filtrasi yang digunakan menggunakn spon, sebagai pengganti media pasir. Dimana spon tersebut selama ini belum pernah digunakan sebagai media filter dalam pengolahan air bersih.

  - Pengaruh Waktu Kontak Dalam Proses Pertukaran Ion Terhadap Kadar Kesadahan Air Sumur Gali Perumahan Jati Mas Permai Bale Catur, Gamping, Sleman, Yogyakarta Tahun 2002 oleh Didit Indrianto (2002) dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut : waktu kontak air sumur gali dengan media zeolit aktif yang paling efektif untuk menurunkan kadar kesadahan adalah selama 30 menit. Pengaktifan zeolit dilakukan dengan menggunakan larutan garam dapur (NaCl).

  - Pengolahan Air Dengan Sistem Iofil Dalam Upaya Penurunan Fe Dan Kekeruhan Air Sumur Gali Di Dusun Ngunjung Gadingarjo Saden Bantul oleh  Retno Winarsih (2007) dengan hasil penelitian sebagia berikut : Pengolahan Air Sistem IOFIL

dengan ketebalan zeolit 30 cm mampu menurunkan rat-rata 1,45 mg/l atau sebesar 84,43 %.

  - Ari Eka (2002) Pengaruh Filtrasi Dengan Berbagai Diameter Zeolit Terhadap Kadar Kesadahan Air Sumur Gali di Dusun Besari RT 03 RW 07 Siraman Wonosari Gunung Kidul. Zeolit aktif yang paling optimal dalam menurunkan kadar kesadahan air sumur gali adalah dengan diameter 5 mm dengan rata-rata penurunan sebesar 60,05 %.

# Text boxes

1