KARYA TULIS ILMIAH

PENGARUH PENAMBAHAN NATRIUM HIPOKHLORIT PADA PROSES PEMBEKUAN AIR BAKU ES BATU TERHADAP PENURUNAN E coli

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kesehatan Lingkungan

Disusun Oleh:

DADANG TRIBOWO

NIM: PO7133107011

KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

2010

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah dengan judul “ Pengaruh Penambahan Natrium hipokhlorit pada Proses Pembekuan Air Baku Es Batu terhadap Penurunan E.coli “, telah diterima dan disetujui pada:

Hari	: Senin

Tanggal	: 16 Agustus 2010

| Menyetujui, |
| --- |
| Pembimbing Utama DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, M.Sc NIP: 19530808 197503 2 001 | Pembimbing Pendamping Narto BE,STP,M.P NIP: 19610101 198403 1 003 |
| Mengetahui. Plt Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta Agus Suwarni, SKM, M.Kes NIP: 19540715 197804 1 001 |

KARYA TULIS ILMIAH

Pengaruh Penambahan Natrium hipokhlorit pada Proses Pembekuan Air  Baku Es Batu terhadap Penurunan E.coli

Disusun Oleh:

DADANG TRIBOWO

NIM: 7133107011

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 16 Agustus 2010

SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

| Ketua |  |
| --- | --- |
| DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, M.Sc NIP: 19530808 197503 2 001 | ___________________ |
| Anggota |  |
| Agus Suwarni, SKM, M.Kes NIP: 19540715 197804 1 001 | ___________________ |
| Anggota |  |
| Narto, BE, STP, M.P | ____________________ |

NIP: 19610101 198403 1 003

Mengetahui

Plt Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Politeknik Kesehatan Yogyakarta,

Agus Suwarni, SKM, M.kes

NIP: 19540715 197504 1 001

INTISARI

KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

KARYA TULIS ILMIAH JULI 2010

DADANG TRIBOWO

PENGARUH PENAMBAHAN NATRIUM HIPOKHLORIT PADA PROSES PEMBEKUAN ES BATU TERHADAP PENURUNAN E coli.

Xiii + 54 + 8

Latar Belakang : E.coli digunakan sebagai indikator pencemaran pada air yang memberi informasi kemungkinan adanya kontaminasi oleh mikroorganisme patogen.  Apabila dalam es batu ditemukan E.coli maka es tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena tidak sesuai standar. Agar es batu memenuhi syarat kesehatan maka dilakukan desinfeksi dengan Natrium hipokhlorit air baku es batu sehingga es batu yang dihasilkan sesuai syarat kesehatan.

Tujuan Penelitian : Terjadinya penurunan E.coli setelah penambahan Natrium hipokhlorit sehingga dapat memenuhi syarat kesehatan dan dapat diterima oleh konsumen.

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain penelitian pre-post test with control design. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitik menggunakan uji  Paired Sample T-Test untuk membandingkan beda rata-rata antara E.coli es batu yang ditambahkan Natrium hipokhlorit dengan es batu yang tanpa ditambahkan Natrium hipokhlorit dengan derajat kepercayaan 95%.

Hasil : Dari analisis data selisih jumlah E.coli es batu dengan dan tanpa Natrium hipokhlorit dengan jumlah E.coli air baku diketahui p = 0,000 (0,000<0,05).

Kesimpulan : Ada pengaruh yang bermakna penambahan Natrium hipokhlorit terhadap penurunan E.coli dan tidak ada pengaruh yang bermakna penambahan Natrium hipokhlorit pada air baku terhadap mutu kesukaan bau dan rasa es batu sehingga es batu masih diterima oleh konsumen.

Kepustakaan : 16 buah

Kata Kunci : Natrium hipokhlorit, E.coli.

ABSTRACT

MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

POLYTECHNIC OF HEALTH YOGYAKARTA

ENVIRONMENTAL HEALTH DEPARTMENT

JULY 2010 SCIENTIFIC WRITING

DADANG TRIBOWO

INFLUENCE OF ADDITION OF NATRIUM HIPOKHLORIT AT THE PROCESS FREEZING UP OF ICE CUBE TO DEGRADATION OF E coli.

Xiii + 54 + 8

Background : E.Coli used as contamination indicator at water which giving possibility information of existence of contamination by patogen mikroorganisme. Thereby, if in ice cube found E.coli hence the ice improper to be consumed by inappropriate of standard. That up to standard ice cube of health hence done by desinfection process with Natrium hipokhlorit ice cube standard water so that ice cube yielded according to condition of health.

Objective : The happening of degradation of E.coli after addition of Natrium hipokhlorit causing can up to standard of health and acceptable by consumer.

Methods : This research is research of experiment with research design of pre-post test with control design. Data obtained then is analysed descriptively analytic and applies test Paired Sample T-Test to compare difference average of between E.coli ice cube added by Natrium hipokhlorit with ice cube which without added by Natrium hipokhlorit with 95% confidence level.

Result : From difference data analysis number of E.coli ice cube with and without Natrium hipokhlorit with number of E.coli standard water is known by p = 0,000 ( 0,000<0,05).

Conclusion : There is influence having a meaning of addition of Natrium hipokhlorit to degradation of E.coli and there is no influence having a meaning of addition of Natrium hipokhlorit at standard water to quality of aroma and ice cube taste so ice cube still be received by consumer.

Bibliography : 16 pieces

Keywords : Sodium hipokhlorit, Ecoli.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Karya Tulis Ilmiah dengan judul  “Pengaruh Penambahan Natrium hipokhlorit pada Proses Pembekuan Air Baku Es Batu terhadap Penurunan  E.coli”, dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini terwujud atas bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak, dan oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

- DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, M.Sc., selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Yogyakarta dan dosen pembimbing utama KTI.

- Agus Suwarni, SKM, M.Kes., selaku Plt Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Yogyakarta dan Penguji KTI.

- Narto, BE, STP, M.P., selaku dosen pembimbing pendamping KTI.

- Ayah, Ibu, dan keluarga yang selalu memberikan dorongan dan doa.

- Sigit Dwi Pamungkas, Tiya Rahmawati Nugraha, Nuke Dianita, Bayu Nuriyanto Aulady selaku pembantu pelaksana penelitian.

- Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap, semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

|  |  |  |  | Halaman |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HALAMAN JUDUL ....................................................................... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................ | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN .......................................................... | iii |
| INTISARI ...................................................................................... | iv |
| ABSTRACT .................................................................................. | v |
| KATA PENGANTAR .................................................................... | vi |
| DAFTAR ISI ................................................................................. | vii |
| DAFTAR TABEL .......................................................................... | ix |
| DAFTAR GAMBAR ...................................................................... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN ................................................................... | xi |
| DAFTAR SINGKATAN ................................................................. | xii |
| BAB I | PENDAHULUAN ......................................................... | 1 |
|  | A. | Latar Belakang .................................................... | 1 |
|  | B. | Rumusan Masalah ............................................... | 4 |
|  | C. | Tujuan Penelitian ................................................. | 5 |
|  | D. | Ruang Lingkup Penelitian .................................... | 5 |
|  | E. | Manfaat Penelitian ............................................... | 7 |
|  | F. | Keaslian Penelitian .............................................. | 8 |
| BAB II | TINJAUAN PUSTAKA ................................................. | 10 |
|  | A. | Landasan Teori .................................................... | 10 |
|  |  | 1. | Pengertian Air Minum ................................... | 10 |
|  |  | 2. | Pengertian Es Batu ....................................... | 10 |
|  |  | 3. | Escherichia coli ............................................. | 10 |
|  |  | 4. | Bahaya Air yang Tercemar E.coli ................. | 11 |
|  |  | 5. | Desinfeksi Air ................................................ | 13 |
|  |  | 6. | Khlorinasi ...................................................... | 15 |
|  |  | 7. | Natrium hipokhlorit ....................................... | 16 |
|  |  | 8. | Sifat Organoleptik/ Mutu Kesukaan .............. | 17 |
|  | B. | Kerangka Teori .................................................... | 18 |
|  | C. | Kerangka Konsep ................................................ | 19 |
|  | D. | Hipotesis .............................................................. | 20 |
| BAB III | METODE PENELITIAN ............................................... | 21 |
|  | A. | Jenis Penelitian ................................................... | 21 |
|  | B. | Desain Penelitian ................................................. | 21 |
|  | C. | Tempat dan Waktu Penelitian ............................. | 22 |
|  | D. | Populasi dan Sampel ........................................... | 23 |
|  | E. | Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ...... | 24 |
|  | F. | Hubungan antar Variabel ..................................... | 26 |
|  | G. | Garis Besar Jalannya Penelitian ......................... | 26 |
|  | H. | Cara Pengumpulan Data ..................................... | 31 |
|  | I. | Cara Pengolahan dan Analisis Data .................... | 31 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |
|  | A. | Gambaran Umum Lokasi Pengambilan Sampel . | 33 |
|  | B. | Hasil Penelitian ……………………………………. | 34 |
|  | C. | Pembahasan …………………………… | 41 |
|  | D. | Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat …… | 51 |
|  | E. | Keterbatasan Penelitian ………………… | 52 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN …………………………… | 53 |
|  | A. | Kesimpulan ………………………………………… | 53 |
|  | B. | Saran ……………………………………………….. | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA ..................................................................... | 55 |
| LAMPIRAN ................................................................................... | 57 |

DAFTAR TABEL

|  |  | Halaman |
| --- | --- | --- |
| Tabel 1: | Jumlah E.coli Air Baku, E.coli Es Batu tanpa Natrium hipokhlorit, dan E.coli Es Batu dengan Natrium hipokhlorit di Dusun Gadingan, Banyumeneng, Sleman Tahun 2010........................ | 35 |
| Tabel 2: | Kebutuhan Sisa Khlor dalam Satu Liter Air Baku Es Batu di Dusun Gadingan, Banyumeneng, Gamping, Sleman Tahun 2010 ............................... | 37 |
| Tabel 3: | Skor Kesukaan Bau dan Rasa Es batu ................... | 48 |

DAFTAR GAMBAR

|  |  | Halaman |
| --- | --- | --- |
| Gambar 1: | Kerangka Konsep Penelitian Pengaruh Penambahan Sodium hypochloride pada Air Baku Es Batu Terhadap E.coli dan Mutu Kesukaan ...... | 19 |
| Gambar 2: | Skema Hubungan Antar Variabel .......................... | 26 |

DAFTAR LAMPIRAN

|  |  | Halaman |
| --- | --- | --- |
| Lampiran 1: | Cara Pemeriksaan MPN E.coli ......................... | 57 |
| Lampiran 2: | Cara Pemeriksaan Daya Sergap Khlor ............. | 59 |
| Lampiran 3: | Blangko Uji Kesukaan ....................................... | 60 |
| Lampiran 4: | Hasil Pemeriksaan Laboratorium E.coli ............ | 61 |
| Lampiran 5: | Hasil Pemeriksaan Laboratorium Daya Sergap Khlor .................................................................. | 63 |
| Lampiran 6: | Penghitungan Dosis Natrium hipokhlorit ........... | 65 |
| Lampiran 7: | Uji Normalitas Data ........................................... | 67 |
| Lampiran 8: | Uji Statistik ........................................................ | 68 |
| Lampiran 9: | Foto Dokumentasi ............................................. | 70 |

DAFTAR SINGKATAN

C		: Celcius

E.coli		: Escherichia coli

L		: Liter

mg		: miligram

ml		: mililiter

mg/l		: miligram/ liter

NaOCl	: Natrium hipokhlorit

PDAM		: Perusahaan Daerah Air Minum