KARYA TULIS ILMIAH

Variasi Ketebalan Kotak Kayu Berisi Media Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Peredam Kebisingan Mesin Penggiling Padi

di Banyu Urip Purworejo Tahun 2010

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kesehatan Lingkungan

Diajukan oleh:

IKA WAHYUNI NURMALITASARI

NIM : P0 7133107065

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Karya Tulis Ilmiah berjudul”Variasi Ketebalan Kotak Kayu Media Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Peredam  Kebisingan Mesin Penggiling Padi  di Banyu Urip Purworejo Tahun 2010

ini telah mendapat persetujuan pada :

Hari		: Selasa

Tanggal	: 10 Agustus 2010

Menyetujui

Pembimbing Utama, 		         	 		Pembimbing Pendamping,

Sri Muryani, SKM,M.Kes			          Sigid Sudaryanto, SKM, M.Pd

NIP. 196307221986032001			            NIP. 196308281987031002

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Politeknik Kesehatan Yogyakarta,

Agus  Suwarni, SKM, M.Kes

NIP. 1954071519780041001

HALAMAN PENGESAHAN

VARIASI KETEBALAN KOTAK KAYU MEDIA SERBUK GERGAJI KAYU SEBAGAI PEREDAM KEBISINGAN MESIN PENGGILING PADI

DI BANYU URIP PURWOREJO

Disusun oleh :

IKA WAHYUNI NURMALITASARI

NIM.P0 7133107065

Telah dipertahankankan di depan dewan Penguji

Pada tanggal 10 Agutus 2010

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua Dewan Penguji

Sri Muryani, SKM,M.Kes					……….………………..

NIP. 196307221986032001

Anggota,

Sigid Sudaryanto, SKM, M.Pd				………………………..

NIP. 196308281987031002

Anggota,

YB. Kamat Kartono, SPd.Msi					………………………..

NIP. 194808171979061001

Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Politeknik Kesehatan  Yogyakarta

Agus  Suwarni, SKM, M.Kes

NIP. 1954071519780041001

INTISARI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Politeknik Kesehatan Yogyakarta

Jurusan Kesehatan Lingkungan

Karya Tulis Ilmiah, Agustus 2010.

Ika Wahyuni Nurmalitasari

Variasi Ketebalan Kotak Kayu Berisi Media Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Peredam Kebisingan Mesin Penggiling Padi

(xiv+41+3)

Kemajuan teknologi sekarang ini telah merambah ke berbagai macam sektor. Salah satunya adalah di bidang sektor pertanian. Dalam memperoleh kebutuhan ini, maka ada alat yang dipergunakan untuk memproduksi. Salah satunya adalah mesin penggiling padi. Intensitas kebisingan yang melebihi baku mutu  mampu menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari mesin penggilingan padi milik Ibu “X” didapatkan hasil 94.5 dB(A).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penurunan optimal ketebalan kotak kayu dengan media serbuk gergaji kayu 4cm, 6cm, 8cm, dan kotak kayu tanpa serbuk gergaji kayu sebagai pembanding. Jenis penelitian ini adalah True Experiment dengan desain penelitian pre test -post test with control design.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan intensitas kebisingan dengan perlakuan menggunakan ketebalan 4cm sebesar 9.82 dB (A), ketebalan 6cm sebesar 10.29 dB (A),  ketebalan 8cm sebesar 11.7 dB(A) dan kotak kayu tanpa serbuk gergaji kayu menurunkan intensitas kebisingan sebesar 8.52 dB(A). Kotak kayu media serbuk gergaji kayu secara deskriptif telah mencapai penurunan intensitas kebisingan hingga sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja  No : KEP-51 / MEN / 1999 menyebutkan bahwa intensitas kebisingan pada industri adalah 85 dB(A) dengan paparan 8 jam/ hari. Setelah diuji secara statistik dengan Uji One Way anava lalu dilanjutkan dengan Uji LSD dengan Post Hoc Test. Didapatkan penurunan intensitas kebisingan menunjukkan ada beda yang bermakna antara keempat perlakuan dengan p-value kurang dari α 0.05.Serta pada Uji Post Hoc Test terdapat perbedaan yang bermakna antara ketebalan 4cm dengan 8cm.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada beda bermakna penggunaan variasi ketebalan kotak kayu media serbuk gergaji kayu dengan ketebalan 4cm, 6cm 8cm dan kotak kayu tanpa ketebalan, serta perbedaan yang bermakna antara variasi ketebalan 4cm dengan 8cm pada mesin diesel penggilingan padi milik Ibu “X”.

Kata kunci	: Intensitas Kebisingan

Kepustakaan	: 12 buku (1984-2005)

ABSTRACT

Ministry of Health of the Republic of Indonesia

Health Polytechnic Yogyakarta
Environmental Health Programs

Scientific Writing, August 2010

Ika Wahyuni Nurmalitasari
Thickness Variation Media Box Contains Sawdust Wood Wood As Silencer To Reduce Noise Machine Rice grinders
(Xiv +41 +3)

Progress has now expandedinto various sectors. One is in the field of agriculture. In obtaining this requirement, then there are tools used to manufacture. One of them is rice milling machine. Noise intensity exceeds the standard capable of causing a negative impact on health, Based on secondary data obtained from rice milling machine's Mother "X" can be the result of 94.5 dB (A).

The purpose of this study is to determine the optimal thickness reduction wooden boxes with sawdust media 4cm, 6cm, 8cm, and a wooden box without sawdust as a comparison. This research is True Experiment with the design of pre test-post test design with control.

The results showed that the noise intensity decreased with treatment using 4cm thickness of 9.82 dB (A), thickness 6cm at 10:29 dB (A), 8cm thickness of 11.7 dB (A) and a wooden box without sawdust reduce intensity noise at 8:52 dB (A). Box wood sawdust media descriptively have reached the intensity noise reduction up in accordance with Ministry of Manpower Decree No: KEP-51 / MEN / 1999 states that the intensity of noise in industry is 85 dB (A) by exposure to 8 hours / day. When tested statistically by One Way Anova test was then followed by LSD test with a Post Hoc Test. Showed a decrease of noise intensity shows no significant differences between the four treatments with a p-value less than α 0.05.Serta Post Hoc Test on the test showed significant difference between the thickness of 4cm by 8cm..

The conclusion of this research are significantly differ thickness variation using a wooden box with sawdust media thickness of 4cm, 6cm and 8cm wooden box without thickness, as well as a significant difference between 4cm to 8cm thickness variations on the diesel engine rice mill owned by Mrs. "X".

Keywords	: Intensity Noise

Bibliography	: 12 books (1984-2005)Simak

Baca secara fonetik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan topik ”Variasi Ketebalan Kotak Kayu Berisi Media Serbuk Gergaji Kayu Sebagai Peredam Kebisingan Mesin Penggiling Padi di Banyu Urip Tahun 2010”, dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah  ini terwujud atas bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, dan oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan  terima kasih kepada:

- DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, MSc selaku Direktur Politeknik Kesehatan Yogyakarta Kementerian Republik Indonesia

- Agus Suwarni, SKM, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

- Sri Muryani, SKM,M.Kes  selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah

- Sigid Sudaryanto,SKM,M.Pd  selaku pembimbing pendamping yang juga telah memberikan waktunya untuk member pengarahan

- YB. Kamat Kartono,SPd.Msi  selaku dosen penguji dan Pembimbing Akademik yang selalu mendampingi dan mendengarkan konsultasi penulis.

- Keluarga  saya yang selalu ada untuk penulis dalam memberikan semangat baru dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis. Terutama adik –adik saya yang menjadi penyemangat hidup saya.

- Seluruh dosen dan karyawan Politeknik Kesehatan Yogyakarta Kementerian Republik Indonesia yang telah membantu selama proses belajar.

- Sahabat – sahabat seperjuangan ”Tambal Band”(Iva, Iska, Mae’o), teman- teman di kelas Non Reguler dan Reguler yang telah memberikan bantuan, dorongan serta kebersamaannya selama ini.

- Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan usulan panelitian Karya Tulis Ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan usulan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap, semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi pihak – pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 	Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.......................................................................................	i

HALAMAN PERSETUJUAN........................................................................	ii

HALAMAN PENGESAHAN..........................................................................	iii

INTISARI......................................................................................................	iv

ABSTRACT.................................................................................................. v

KATA PENGANTAR....................................................................................	vi

DAFTAR ISI.................................................................................................	viii

DAFTAR TABEL..........................................................................................	xi

DAFTAR GAMBAR.....................................................................................	xii

DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................	xiii

DAFTAR SINGKATAN.................................................................................	xiv

BABI I	PENDAHULUAN

- Latar belakang............................................................................	1

- Rumusan Masalah...................................................................... 3

- Tujuan Penelitian........................................................................	3

- Ruang Lingkup...........................................................................	4

- Manfaat Penelitian......................................................................	5

- Keaslian Penelitian.....................................................................	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- Dasar Teori.................................................................................	7

  - Bunyi  atau suara..................................................................	7

  - Kebisingan...........................................................................	7

  - Pengaruh kebisingan terhadap kesehatan..........................	10

  - Intensitas kebisingan...........................................................	12

  - Upaya untuk menurunkan kebisingan.................................	13

  - Mesin diesel......................................................................... 14

  - Kayu sengon........................................................................ 15

  - Serbuk gergaji kayu............................................................. 17

- Kerangka Konsep.......................................................................	18

- Hipotesis.....................................................................................	18

BAB III METODE PENELITIAN

- Jenis Penelitian..........................................................................	20

- Objek Penelitian…………………………………………………..	20

- Rancangan Penelitian................................................................	20

- Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.............................	22

- Skema Hubungan Antar Variabel...............................................	23

- Prosedur pengumpulan data......................................................	23

- Jalannya Penelitian....................................................................	24

- Analisis Data............................................................................	25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- Hasil Penelitian...........................................................................	27

- Gambaran umum lokasi penelitian.......................................	27

- Hasil Pengukuran.................................................................	29

- Analisa Data...............................................................................	33

- Pembahasan…...........................................................................	34

- Faktor Pendukung dan Penghambat……………………………	38

- Keterbatasan Penelitian………………………………………….	39

BAB V KESIMPILAN DAN SARAN

- Kesimpulan…….........................................................................	40

- Saran………………………………….……………………………	41

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................	42

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

| Tabel 1 | Intensitas suara dan paparan (jam) yang diperkenankan bagi tenagakerja………………….............................................................. | 12 |
| --- | --- | --- |
| Tabel 2 | Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan menggunakan Kotak Kayu berisi serbuk gergaji kayu dengan ketebalan 4cm............................ | 29 |
| Tabel 3 | Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan menggunakan Kotak Kayu berisi serbuk gergaji kayu dengan ketebalan 6cm............................ | 30 |
| Tabel 4 | Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan menggunakan Kotak Kayu berisi serbuk gergaji kayu dengan ketebalan 8cm........................... | 31 |
| Tabel 5 | Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan menggunakan Kotak Kayu berisi serbuk gergaji kayu sebagai pembandin……………………… | 32 |
| Tabel 6 | Rata-rata pengukuran kebisingan………………………..................... | 33 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

| Gambar 1 | Kerangka Konsep…………………................................................ | 18 |
| --- | --- | --- |
| Gambar 2 | Rancangan Penelitian………………….......................................... | 19 |
| Gambar 3 | Skema Hubungan Antar Variabel….............................................. | 23 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran  1   :  Data Intensitas Kebisingan

Lampiran  2   :  Uji Normalitas

Lampiran  3   :  Uji Statistik

Lampiran  4   :  Dokumentasi

DAFTAR SINGKATAN

Cm		: Centi meter

Cm2		: Centi meter persegi

dB		: Decibel

Hz		: Hertz

Kep		: Keputusan

m 		: Meter

MenLH		: Menteri Lingkungan Hidup

mm 		: Mili meter

m3		: Meter kubik

NAB		: Nilai Ambang Batas

PLP		: Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Sig		: Signifikan

SLM		: Sound Level Meter

SPSS		: Statistik Package Forsocial Science

UU		: Undang - undang