BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- KESIMPULAN

- Terdapat Penurunan Intensitas Kebisingan yang ditunjukkan dengan persentase penurunan intensitas kebisingan mesin diesel. Adapun besarnya prosentase sebelum perlakuan 94.5 dB (A)  setelah adanya perlakuan penurunannya sebagai berikut :

- Kotak kayu dengan media serbuk gergaji kayu ketebalan 4 cm  mampu menurunkan intensitas kebisingan sebesar 9.82 dB (A) atau 10.38%

- Kotak kayu dengan media serbuk gergaji kayu ketebalan 6 cm  mampu menurunkan intensitas kebisingan sebesar 10.29 dB (A) atau 10.81%

- Kotak kayu dengan media serbuk gergaji kayu ketebalan 8 cm  mampu menurunkan intensitas kebisingan sebesar 11.7 dB (A) atau 12.37%

- Kotak kayu tanpa media serbuk gergaji kayu mampu menurunkan intensitas kebisingan sebesar 8.52 dB (A) atau 9.01%

- Persentase penurunan inensitas kebisingan variasi kotak kayu media serbuk gergaji kayu dengan ketebalan 4cm, 6cm, 8cm dan kotak kayu tanpa serbuk gergaji kayu sebagai peredam mesin diesel penggiling padi milik ibu “X” di Banyu Urip, Purworejo yang dibuktikan dengan adanya Uji One way anava yang diperoleh dengan hasil sig. 0.002 dengan arti (sig. < α 0,05), maka ada perbedaan yang bermakna.

- SARAN

Hasil penelitian ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengajukan beberapa saran :

- Pemilik penggilingan padi

Agar para pekerja serta konsumen merasakan kenyamanan dan mengurangi dampak penyakit yang ditimbulkan, perlu diperhatikan antara lain:

- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja seperti earplug/ ear muff.

- Mengisolasi mesin diesel merupakan salah satu untuk mengurangi intensitas kebisingan yang dihasilkan oleh mesin diesel penggiling padi.

- Bagi pekerja

Para pekerja diharapkan menggunakan APD (penyumbat telinga / ear plug / ear muff) yang telah disediakan oleh pemilik penggiling padi dengan teratur atau disiplin.

Contoh ear plug / penyumbat telinga :