KARYA TULIS ILMIAH

PENGARUH PENGGUNAAN BUSA DAN STYOROFOAM SEBAGAI PEREDAM KEBISINGAN PADA MESIN PENGGILINGAN PADI DI DUSUN MIRIKEREP MADUSARI SECANG MAGELANG

TAHUN 2011

Karya Tulis Ilmiah disusun Sebagai Persyaratan untuk Mencapai Gelar Ahli Madya Diploma III Kesehatan Jurusan Kesehatan Lingkungan

Diajukan Oleh :

RIFAATUL KHALIMALLOH

NIM : P0 7133108079

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN YOGYAKARTA

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Busa dan Styorofoam sebagai Peredam Kebisingan pada Mesin Penggilingan Padi di Dusun Mirikerep Madusari Secang Magelang Tahun 2011” ini telah mendapat persetujuan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 24 Juni 2011

Menyetujui,

Pembimbing Utama,				Pembimbing Pendamping,

Achmad Husein. SKM, M.Pd			Urip Widjajono, SKM, Msi

NIP. 195711131984031002		       	NIP.1949091419742101001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Poteknik Kesehatann Kemenkes Yogyakarta

Tuntas Bagyono, SKM, M.Kes

Nip. 195709111980121001

KARYA TULIS ILMIAH

Pengaruh Penggunaan Busa dan Styorofoam sebagai Peredam Kebisingan pada Mesin Penggilingan Padi di Dusun Mirikerep  Madusari Secang Magelang

Tahun 2011

Disusun Oleh :

RIFAATUL KHALIMALLOH

NIM. P0 7133108079

Telah dipertahankan di depan Dewan Peguji

Pada Tanggal 28 Juni 2011

Ketua Dewan Penguji

Agus Suwarni, SKM, M.Kes 	................................

NIP. 19540715 1978004 1 001

Penguji

Achmad Husein. SKM, M.Pd.				..................................

NIP. 19571113 198403 1 002

Urip Widjajono, SKM, Ms 	.................................

NIP.19490914 1974210 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan

Poteknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta

Tuntas Bagyono, SKM, M.Kes

NIP. 19570911 1980121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian dengan judul  “Pengaruh Penggunaan Busa dan Styorofoam sebagai Peredam Kebisingan pada Mesin Penggilingan Padi di Dusun Mirikerep Madusari  Secang Magelang Tahun 2011”. Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyusun Diploma III Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik kesehatan Kemenkes Jogyakarta.

Terimah kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada :

- DR. Hj. Lucky Herawati, SKM, MSc, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

- Tuntas Bagyono, SKM, M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

- Achmad Husein, SKM, M.Pd, selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran kepada penulis.

- Urip Widjajono, SKM, Msi, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

- Agus Suwarni, SKM, M.Kes, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan kapada penulis.

- Ayah, Bunda, Adik-adikku yang telah banyak memberikan ide, motivisi, kepercayaan dan dukungan sehingga saya dapat tetap semangat.

- Seluruh teman mahasiswa di Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik.

- Agus Raharjo yang selalu mendukung saya sehingga saya tetap bersemangat untuk menyelesaikan KTI.

- Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua. Amin.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penyusunan usulan penelitian ini. Atas perhatian dan saran yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, Juni   2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL 			i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 		ii

PENESAHAN USULAN PENELITIAN 		iii

KATA PENGANTAR 			iv

DAFTAR ISI 			v

DAFTAR TABEL  		vi

DAFTAR GAMBAR 		viii

DAFTAR LAMPIRAN 		ix

DAFTAR SINGKATAN 		xi

INTISARI 			xii

BAB I     PENDAHULUAN 		1

- Latar Belakang 		1

- Rumusan Masalah 		4

- Tujuan Penelitian 		4

- Ruang Lingkup 		5

- Manfaat 		5

- Keaslian Penelitian 		6

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA 			8

- Kebisingan  		8

- Pengertian Kebisingan 		8

- Jenis-jenis Kebisingan		9

- Sumber  Kebisingan 		9

- Dampak kebisingan Bagi Kesehatan 		10

- Nilai Ambang Batas (NAB) 		15

- Cara pengukuran kebisangan 		15

- Upaya Penurunan Intensitas Kebisingan 		18

- Mesin Diesel 		21

1. Sejarah  Mesin Diesel 		21

2. Cara Kerja Mesin Diesel 		22

3. Karakteristik Mesin Diesel 		22

- Busa 		23

- Styorofoam 	 	23

- Kayu Sengon 		24

1. Botani sengon 		24

2. Diskripsi tanaman 		24

3. Kegunaan kayu Sengon 	  	25

- Landasan Teori 		26

- Kerangka Konsep 			27

- Hipotesis 			27

BAB III	METODE PENELITIAN 		29

- Jenis Penelitian 		29

- Rancangan Penelitian 		29

- Objek Penelitian  	 	30

- Variabel Penelitian dan Devinisi Operesional 		30

- Hubungan Antar Variabel 		32

- Prosedur Pengumpulan Data 		32

- Instrumen Pengumpulan Data 		34

- Jalannya Penelitian 		35

- Analisis Data 		36

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN 		38

- Gambaran Umum LokaSI  		38

- Hasil Penelitian 		40

- Analisis Data 		45

- Pembahasan 		47

- Faktor Pendukung dan Penghambat 		55

1. Faktor pendukung 		51

2. Faktor penghambat 		51

- Keterbatasan Penelitian 		52

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN 		53

- Kesimpulan 			53

- Saran 		55

DAFTAR PUSTAKA 			56

LAMPIRAN  				57

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 : Skala Intensitas Kebisingan		14

Tabel 2 : Nilai Ambang Batas 	 	15

Tabel 3 : Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan yang Ditimbulkan oleh

Mesin Diesel Penggilingan Padi Sebelum dan Setelah Perlakuan Menggunakan Kotak Kayu Berlapis Busa 		40

Tabel 4 : Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan yang Ditimbulkan oleh

mesin diesel penggilingan padi sebelum dan setelah

perlakuan menggunakan kotak kayu berlapis styorofoam 				41

Tabel 5 : Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan yang Ditimbulkan oleh

Mesin   Diesel Penggilingan Padi Sebelum dan Sesudah

Perlakuan Menggunakan Kotak Kayu sebagai kontrol 			42

Tabel 6 : Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan yang Ditimbulkan

oleh Mesin Diesel Penggilingan Padi menggunakan

Busa dengan Kontrol 			43

Tabel 7 : Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan yang Ditimbulkan

oleh Mesin Diesel Penggilingan Padi menggunakan Styorofoam

dengan Kontrol 				44

Tabel 8 : Penurunan Pengukuran Kebisingan yang Ditimbulkan oleh

Mesin Diesel Penggilingan Padi menggunakan Busa dan

Styorofoam 			45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Konsep 	 	27

Gambar 2. Hubungan Antar Variabel 			32

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil Statistik  		 57

Lampiran 2. Design Kotak Kayu 	   62

Lampiran 3. Gambar Lokasi Penelitian 	   63

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 	   64

Lampiran 5. Jadwal Penelitian 	   65

DAFTAR SINGKATAN

SLM		: Sound Level Meter

dB		; Desibel

Kepmenkes	: Keputusan Mentri Kesehatan

NAB		: Nilai Ambang Batas

Hz		: Hertz

INTISARI

Politeknik Kesehatan Yogyakarta

Jurusan Kesehatan Lingkungan

Karya Tulis Ilmiah, Juni 2011

Rifaatul Khalimalloh

Pengaruh Penggunaan Busa dan Styorofoam sebagai Peredam Kebisingan pada Mesin Penggilingan Padi di Dusun Mirikerep  Madusari Secang Magelang Tahun 2011

Ix + 55  halaman + 7 lampiran)

Penggilingan padi menggunakan mesin diesel yang pada saat beroperasi menimbulkan bising. Intensitas kebisingan yang melebihi 85 dB akan menyebabkan gangguan komunikasi serta penurunaan pendengaran pada pekerja dan masyarakat sekitar yang terpapar kebisingan. Dari survey pendahuluan intensitas kebisingan sebesar 93,82 dB sedangkan perlakuan pada busa sebesar 82,69 dB dan perlakuan pada styorofoam sebesar 85.03 dB. Kedua bahan tersebut dapat menyerap suara.

Diketahui perbedaan intensitas kebisingan pada penggilingan padi dengan penggunaan kotak kayu berlapis busa, kotak kayu  styorofoam dan kotak kayu (kontrol) di Dusun Mirikerep tahun 2011.

Penelitian ekperimen semu dengan rancangan penelitian pre test-post test with countrol  group design. Lokasi di dusun Mirikerep, Madusari, Secang,Magelang. Objek yang diteliti yaitu mesin diesel penggilingan padi dengan merek Domfleng. Penelitian dilakukan dengan pengukuran intensitas kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin diesel penggilingan padi sebelum dan sesudah perlakuan. Pengukuran intensitas kebisingan dilakukan dengan waktu yang beriringan antara kotak kayu berlapis busa, kotak kayu berlapis styorofoam dan kotak kayu (kontrol).

Pengukuran intensitas kebisingan mesin diesel dengan menggunakan kotak kayu berlapis busa sebelum dilakukan perlakuan sebesar 93.82 dB, sedangkan sesudah perlakuan sebesar 82.69 dB. Perlakuan menggunakan kotak kayu berlapis styorofoam  sebesar 85.03 dB.

Ada perbedaan bermakna hasil pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan menggunkan kotak kayu berlapis busa dan kotak kayu berlapis styorofoam terhadap intensitas kebisingan.

Kata Kunci : Intensitas kebisingan, kotak kayu berlapis busa, kotak kayu berlapis styorofoam, kotak kayu (kontrol).

Kepustakaan : 19 buah (1980-2009)

ABSTRACT

Polteknik Kesehatan Yogyakarta
Environmental Health Programs
Scientific Writing, June 2011

Rifaatul Khalimalloh

Influence Use of Foam and Styrofoam as Noise Reduction in Rice Milling in Mirikerep,Madusari,Secang,Magelang,2011  
(1x + 55 pages + 7 appendixes)

Effect The Use Foam and styorofoam as Shock Noise On Engine Rice Mill In the Hamlet Mirikerep madusari secang Cup magelang Year

Rice Milling uses a diesel makes noise during its operation. The noise intensity exceeds 85 dB will cause a disruption of communication and decrease of hearing on workers and surrounding communities. From the first measuring on diesel, the intensity was 93.82 dB, while the noise in the foam treatment of 82.69 dB and treatment on Styrofoam of 85.03 dB. Both of these materials can muffle sound.

To know the difference noise intensity on the rice milling machine with the use of foam-lined wooden boxes, wooden boxes Styrofoam and wooden boxes (control) in Mirikerep 2011.

Quasi-experimental study with the study design pre-test - post-test design with control group in Mirikerep, Madusari, Secang, Magelang. Object under study is a diesel with a brand of rice milling machine Domfleng. Research carried out by measuring the noise intensity of the rice milling machine before and after treatment. Noise intensity measurements carried out at the same time with the foam-lined wooden boxes, wooden boxes and wooden boxes lined Styrofoam (control).

Measurement of the noise intensity of a diesel by using a foam-lined wooden box prior to treatment was 93.82 dB, whereas after treatment is 82.69 dB. Treatment using a wooden box lined Styrofoam is 85.03 dB.

There are significant differences between measurements before and after treatment using the foam-lined wooden boxes and wooden boxes lined Styrofoam toward noise intensity.

Keywords: Noise intensity, foam-lined wooden box, wooden box lined Styrofoam, wooden box (control).

Bibliography: 19 pieces (1980-2009)